Znak IPP. 271.04.2017                                                                Mrągowo, dnia 03.08.2017r

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dotyczy: Zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 169008N położonej na działkach nr 115/2, 122/6, 122/7, 286/2  obręb Polska Wieś  w miejscowości Polska Wieś, Gmina Mrągowo”.

Pytania Oferenta:

1.Proszę o określenie jak technologicznie zakończyć wylot rurociągu do zbiornika.

2.Proszę o potwierdzenie , że studnie kanalizacji deszczowej na całym zakresie należy wycenić z pierścieniem odciążającym.

3.Proszę o informację, czy Zamawiający zezwoli na wybudowanie studni betonowych - w dokumentacji wskazuje się na studnie żelbetowe.

4.W związku z brakiem dokumentacji geologicznej proszę o określenie czy przy zasypie wykopów kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu czy wykopy zasypać gruntem rodzimym?

5.Proszę o sprecyzowanie rur –wg SST mają to być rury dwuścienne PVC z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną SN , natomiast wg opisu technicznego mają to być rury lite PVC SN8 gładkościenne - który rodzaj rur należy ująć w wycenie?

6.Proszę o określenie, czy zbiornik bezodpływowy wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, proszę o udostępnienie projektu oraz podanie parametrów. W opisie technicznym napisano, że zbiornik objęty jest oddzielnym opracowaniem, natomiast w przedmiarze robót poz. 45 ujęte są roboty ziemne związane ze zbiornikiem deszczowym

7.Proszę o określenie , czy włazy kanalizacji deszczowej należy wycenić jako z logo miasta Mrągowo?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Adn.1

Wylot nie jest objęty zakresem zamówienia.

Adn.2.

Tak - studnie kanalizacji deszczowej na całym zakresie należy wycenić z pierścieniem odciążającym.

Adn.3

Tak, o parametrach nasiąkliwości do 5%, beton e35/45,W8, F150.

Adn.4.

Należy zasypać gruntem z dowozem.

Adn.5.

W wycenie należy ująć rury lite PVC SN8 gładkościenne.

Adn.6.

Zbiornik bezodpływowy nie wchodzi w zakres zamówienia i tym samym

Zamawiający wycofuje poz. 45 z przedmiaru robót.

Adn.7

Nie- włazy kanalizacji deszczowej nie należy wyceniać jako z logo miasta Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(…)	Jerzy Krasiński

BM